# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, eingebaute Korrosionsschutzanode. Direkter Elektro-Anschluss, inkl. Flanschdichtung.

Heizleistung:					2,5 kW

Anschlußspannung:			3~ 400V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Flansch ø:					180 mm

Einbautiefe:					430 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			RDU 18-2,5

Art.Nr.:		A90229

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten