# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für direkt Elektro-Anschluss. CNF5 - Rohrheizkörper (Incoloy/Chrom-Nickel-Stahl) auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, waagrechter Einbau, für Kragenflansch - Einbau inkl. Flanschdichtung.

Umklemmbare Heizleistungen:		5,0/ 6,5/ 10,0kW

Anschlußspannung:			3~ 400V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Flansch ø:					180 mm

Einbautiefe:					530 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			KDW 1 – 10,0

Art.Nr.:		A90264

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten