# EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

Die Einschraubheizkörper der Typenreihe SH sind für Zusatzerwärmung

bzw. Notaufheizung von Wasser in geschlossenen Behältern konstruiert.

Für emaillierte Innenkessel mit isoliert eingebauten Incoloy Rohrheizkörper mit Schutzstrom-Ableitwiderstand und einer unbeheizten Zone von 100 mm.

Die eingebauten Regelorgane schalten direkt bei 230 V bis 3 kW bei 3~400V bis 9 kW.

Einfache Temperaturvorwahl durch den von außen bedienbaren Thermostat. Einstellbereich 15 – 75°C.

Frostschutz- und 60°C-Energiesparstellung

Es ist dafür Vorsorge zu treffen, dass durch Einwirkung fremder Energiequellen keine Temperaturerhöhung über 95°C stattfindet.

Die maximale Einstelltemperatur beträgt ca. 75°C.

Allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Wiedereinschaltsperre.

Schraubkopf R 6/4“.

Heizleistung:					3,0 kW

Anschlussspannung:			3 ~400 umklemmbar ~230V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Einbautiefe ab Dichtring:			390 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			SH-3,0

Art.Nr.:		A90724

Stand 2016				*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten