# RIPPENROHR-WÄRMETAUSCHER

Die Einbau-Rippenrohrwärmetauscher Type RWT sind aus einem wendelförmig doppelt gewickelten nahtlosen SF-CU Rippenrohr gefertigt und mit kompletten Anschlussverschraubungen versehen.

Sie werden werkseitig auf einer emaillierten Flanschplatte, elektrisch isoliert, montiert, mit isolierenden Anschlussmuffen sowie einem Schutzstrom -ableitwiderstand versehen.

Zur Verminderung von Wärmeverlusten ist auf die Flanschplatte sowie die Anschlüsse eine wärmeisolierte, mattschwarze lackierte Stahlblechabdeckhaube

montiert.

Heizfläche:					3,6 m²

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Betriebsdruck innen/außen:		max. 10 bar

Anschlüsse:					1“ G

Einbaulänge:					650 mm

Flansch ø:					240 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			RWT 2-360

Art.Nr.:		A90505

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten