# Austria Email Kombi-Schichtspeicher

Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahl-Wellrohr, zur Erzeugung des Warmwassers ohne zusätzliche Pumpen und Regeleinrichtungen.

Großes Heizregister für den Anschluss einer Solaranlage.

Schichteinrichtung für effizientes Einschichten des Heizungswassers.

2 Stk Muffen 6/4“ (wahlweiser Einbau einer Elektroheizung)

Fühlerkanäle zur flexiblen Positionierung der Temperaturfühler.

Isolierung (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt des Puffers			1500 l

Betriebsdruck Puffer:			max. 4 bar

Betriebsdruck Register:			max. 10 bar

Betriebsdruck Wellrohr:			max. 6 bar

Betriebstemperatur Puffer:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Betriebstemperatur Wellrohr:		max. 95°C

Solarregisterfläche:				3,5 m²

Wellrohrfläche:				7,5 m²

Registeranschlüsse:			1" AG

Heizungsanschlüsse:			6/4" IG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2150 x Ø 1000 mm

Kippmaß:					2270 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			291 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			KWS 1500

Art.Nr.:		A36734

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten