# SOLAR-KOMBI-SPEICHER

Der Heizungspufferspeicher ist schwarz lackiert und ist mit einem eingeschweißten  nach DIN 4753 entsprechend emaillierten Brauchwasserspeicher mit Magnesium-Stabanode ausgestattet.

Großflächiges Hochleistungs-Glattrohrregister ist direkt im Pufferspeicher eingeschweißt.

6/4" - Muffe für den nachträglichen Einbau einer Einschraubheizung.

180 mm Flansch oben am Brauchwasserteil für den nachträglichen Einbau einer Einbauheizung mit umklemmbaren Heizleistungen, 3x400 V, als Zubehör in eigener Position lieferbar (A 90241 Aufzahlung).

Für optimale Wärmeschichtung im Speicher ist ein Schichtblech eingeschweißt.

Fühlerkanäle zur flexiblen Positionierung der Temperaturfühler.

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt Brauchwasser:				150 l

Nenninhalt Puffer:					600 l

Register-Heizfläche:				2,4 m²

Betriebsdruck Brauchwasser:			max. 6 bar

Betriebsdruck Heizungswasser:			max. 3 bar

Betriebsdruck Register:				max. 10 bar

Betriebstemperatur Brauchwasser:		max. 95°C

Betriebstemperatur Heizungswasser:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:			max. 110°C

Wasseranschlüsse:					¾“ AG

Zirkulationsanschluss:				¾“ AG

Heizungsanschlüsse:				6/4“ IG

Register Anschlüsse:				1“ IG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):		1773 x Ø 790 mm

Kippmaß:						1840 mm

Gewicht:						200 kg

Flanschdurchmesser Trinkwasser:		Ø180 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			SISS 750/150

Art.Nr.:		A36426

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten